## Slide 1: Vízerőmű

## Slide 2: Vízerőművek három kategóriája
Célszerű teljesítőképesség szerint sorolni az erőműveket, illetve a lehetőségeket, és így 3 kategóriát különböztethetünk meg:
I. kategóriába sorolhatók az 500 kW fölötti erőművek
II. kategóriába sorolhatók a 100-500 kW teljesítménytartományba eső erőművek
III. kategóriába a 100 kW alatti lehetőségeket soroljuk

## Slide 3: A vízerőművek egységei
A vízerőművek tipikusan nagyméretű, a környezetet jelentősen átalakító létesítmények. Főbb egységei a következők lehetnek:
Gát, ami lehet földből, kőből
Árapasztó kapuk / túlfolyó
Duzzasztott tó (vagy tároló tó)
Üzemvízcsatorna
Alvízcsatorna
Vízerőtelep
Hajózózsilip
Nyomócső

## Slide 4: Az erőmű üzemmódja lehet
Folyamatos (tipikusan minimum 50% és 100% között, mert a nagyobb folyót nem szokták elzárni)
Csúcserőmű – szakaszos termelés (0%, de néha 100%)
Szivattyús tározós erőmű (teljesítménye a -100% és +100% között változik, de a hatásfok csak 70% és a töltési ill. ürítési teljesítmény nem feltétlen egyezik meg)
Üzemszünet alacsony víz esetén (0%)
Üzemszünet árvíz esetén (0%)

## Slide 5: Vízenergia hasznosítás Magyarországon
Hazánkban a vízenergia-felhasználás a múlt század végéig az egyik alapvető energiatermelési mód volt.
A századfordulón néhány vízimalmot törpe vízerőműre alakítottak.
Az 1958-as nagy áramszünetek következményeként minden lehetséges energiaforrást fel kellett kutatni. Ekkor kerültek ismét előtérbe az vízerőművek.

## Slide 6: Vízerő-potenciál Magyarországon
Magyarország műszakilag hasznosítható víz-erőpotenciálja kb. 1000 MW, amely természetesen jóval több a valóban villamosenergia-termelésre hasznosított vagy hasznosítható vízerő-potenciálnál. A százalékos megoszlás durván az alábbi:
Duna 72%,
Tisza 10%,
Dráva 9%,
Rába, Hernád 5%,
egyéb 4%.

## Slide 7: Vízerőművek Magyarországon
Van Vízerőmű
Nincs Vízerőmű
Tiszán
Rábán
Hernádon
Dunán nincs – és várhatóan a közeljövőben nem is lesz
Dráván

## Slide 8: A világ vízenergia kincse
A világ hasznosítható vízenergia kincsét 5 millió MW-ra becsülik.
Ennek megoszlása:
40%-a Afrikában
22%-a Ázsiában
11%-a Európában
15%-a Észak-Amerikában
10%-a Dél-Amerikában
Ausztrália és Óceánia pedig 2% marad
A folyóvizek energiakészlete a vízhozamukkal és esési szintkülönbségükkel áll arányban, de a hasznosíthatóságot természetesen nagyon sok más tényező is befolyásolja.

## Slide 9: Vízenergia hasznosítása
A vízenergia jelenlegi kihasználtsága kb. 7-8%-os.
Kihasználtsága:
Európában 30%
Észak-Amerikában 27%
Ázsiában 9%,
Dél-Amerikában 5%.
Vannak azonban országok (Norvégia, Svájc, Svédország, Ausztria, Spanyolország, Olaszország), ahol a vízierő elsőrendű szerepet tölt be (mintegy 90-95%).

## Slide 10: Svájc villamos energia termelésének 50%-át adja a vízenergia. Külön kiemelhető, hogy csak Ausztriában és Svájcban több mint 11000 MW szivattyús energiatározó áll építés és előkészítés alatt.

## Slide 11: Vízenergia előnyei
nincs káros anyag kibocsátás
tudatos vízgazdálkodásra ad lehetőséget
nincs fűtőanyag költség
kevés szakember elegendő működtetéséhez
jobb hajózhatósági körülmények
növekvő árvízvédelem
elektromos rendszerek működtetését segíti elő
vonzza a turistákat
nincs tájrombolás

## Slide 12: Vízenergia hátrányai
költséges, hosszas beruházás
tömeges kitelepítések
óriási területek elárasztása
esztétikai szerep
populációk fragmentálódása
vízminőség romlása
a tározó rengeteg vizet elpárologtat
a tározó eutrofizálódása
a folyómeder illetve partok eróziója nő

## Slide 13: Három-szurdok (A világ legnagyobb vízerőműve)
1,5 km szélesen íveli át a Jangce folyót
-185 m magas
Vízerőmű turbinája

## Slide 14
ZSILIP
KAPU
Turbina Lapátok
Generátor
Transzformátor

## Slide 15: Turbina és a generátor működési elve
A járaton áthaladó víz meghajtja a Generátor-turbina tengelyt és ennek a forgómozgásnak köszönhetően a generátor áramot termel

## Slide 16
END