## Slide 1: „Én így tanítanám az informatikát”
Balázs Gábor
Felkészítő tanárom: Andrássy Judit tanárnő
Választott téma: Napjaink háttértárolói
Iskola neve:
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola
címe: 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4.

## Slide 2: Mágneses háttértároló (merevlemez, winchester)
A diszk olyan elektromechanikus tároló berendezés, amely az adatokat mágnesezhető réteggel bevont merev lemezen tárolja.
Az adatok rögzítése soros.
Az adatlemez legkisebb fizikailag címezhető része a szektor.
A lemez forgásából származó légmozgás felhajtó erőt gyakorol a fejre, a fejet pedig torziós rugó nyomja a lemez felé.
Az adatok szervezésének legalapvetőbb egysége a sáv (track).
Az összetartozó sávokat, melyek hengerpalástot alkotnak, cilindernek nevezzük.
A diszken tárolt adatok cilinderekbe vannak szervezve.
Az újabb számítógépekben 500 GB-os merevlemezek vannak.

## Slide 4: Optikai tárolók
Az optikai tárolókra nagy tárolási sűrűség jellemző.
Másik előnyös tulajdonsága az élettartam: az optikai tárolók élettartamát évtizedekben mérik.
Az adathordozó előállítási költsége általában alacsony.
A CD-k három jól elkülöníthető típusra oszthatók:
Csak olvasható optikai tároló a ROM. Ide sorolható a háttértárolóként használt CD-ROM és a digitális hang rögzítésére használt CD-DA (Digital Audio).
Egyszer írható és többször olvasható tároló a CD-R (Compact Disc Recordble).
Újraírható, törölhető, olvasható optikai tároló a CD-RW (Compact Disc-Magneto-Optical).
Maximális kapacitása 700 MB

## Slide 6: DVD
Fizikai méretei megegyeznek a CD-vel, csak a kapacitása nagyobb.
Egy DVD nagyon hasonlít külsőre egy CD-hez, azonban a nagyobb adatsűrűségnek köszönhetően tárolási kapacitása az oldalak és tárolási rétegek számától függően 7-25-szöröse a CD-knél megszokott értékeknek.
A DVD mindig két, 0,6 mm vastagságú lemezből, összeragasztással készül, és akár mindkét oldalán tárolhat adatokat.
Az oldalak és rétegek számának kombinálásával jött létre a DVD négy alaptípusa.

## Slide 7: Négy alaptípusa:
A legegyszerűbb DVD, a DVD5 egyoldalas, egyrétegű lemez, a kapacitása 4,7 GB.
A kétrétegű egyoldalas lemez, a DVD9 kapacitása 8,54 GB.
A kétoldalas, oldalanként egy rétegű DVD, a DVD10 kapacitása 9,4 GB.
A kétoldalas, oldalanként két rétegű DVD, a DVD18 kapacitása 17,08 GB.

## Slide 9: Pendrive
Adattároló egység, amelyet az USB bemenethez csatlakoztatva külön meghajtóként (angolul: drive) értelmez a számítógép. A nevét onnan kapta, hogy általában a formája hasonlít egy tollhoz (angolul: pen), legtöbbször van tűzőkapcsa és igen kis méretű.
A pendrive-ban az adatokat flash memória tárolja, ezért flash drive-nak is nevezik.

## Slide 11: Memóriakártyák
Az utóbbi időkben a Secure Digital (SD) kártya a legelterjedtebb, mivel a korábban (főként mobiltelefonokban) alkalmazott MMC kártyáknál sokkal gyorsabb adatátviteli sebességet tesz lehetővé. A Matsushita (Panasonic / National / Technics), a Toshiba és a SanDisk fejlesztése.
Gyakorlatilag egy kicsinyített méretű CF memória, mely alkalmas jogvédett (zene, stb.) anyagok titkosított tárolására is. Leginkább digitális fényképezőgépekbe, kamerákba, navigációba, MP3 lejátszókba és PDA készülékekbe használjuk.

## Slide 13: Na, lámsza ki figyelt??
Az említett háttértárolók közül általában melyik a legnagyobb kapacitású?
Melyik háttértároló maximális kapacitása 700 MB?
Mi a neve annak a háttértárolónak, amelyik a nevét a toll alakjáról kapta?
A te mobiltelefonodban melyik háttértároló fordulhat elő?
A kétoldalas, oldalanként két rétegű ***** kapacitása 17,08 GB. Mi a háttértároló neve (Palindrom szó)?

## Slide 14: Megoldások:
Winchester (merevlemez).
CD.
Pendrive.
Memóriakártya (SD).
DVD.

## Slide 15: Értékelés
5 helyes válasz | 
4 helyes válasz | 
3 helyes válasz | 
2 helyes válasz | 
1 helyes válasz | 

## Slide 16: Köszönöm a figyelmet!

## Slide 17: Források:
http://www.samsung.com/hu/function/search/espsearchResult.do?keywords=merevlemez&input_keyword=merevlemez
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=CR7D5JJ10/00&slg=hu&scy=HU
http://hu.wikipedia.org/wiki/CD
http://hu.wikipedia.org/wiki/DVD
http://www.sony.hu/product/ms-micro/msa8gn2
http://www.verbatim.hu/hu_18/product_cd-r-8cm-colour_5_0_82.html
http://www.verbatim.hu/hu_18/product_dvd-r-colour_4_0_24.html
http://www.kingston.com/huroot/flash/datatraveler_home.asp
Devecz Ferenc, Juhász Tibor, Makány György, Végh András Informatika (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Holczer József Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szint (J.O.S)