## Slide 1: PASSZÍVHÁZ
Hollósi Krisztián
Somogyi TISZK Közép és Szakiskola
Mathiász János Tagintézmény
11./B osztály
Felkészítő tanár: Tefner Béla

## Slide 2: Napenergia
Napenergia kimeríthetetlen legtisztább energiaforrások egyike. Használatával nem keletkezik káros anyag kibocsájtás, környezet romboló hulladék. Megfelelő kivitelezéssel alkalmas fűtésre, vízmelegítésre egyaránt.
Hasznosítás eszközei:
Napkollektor, mellyel meleg víz
(1 fő/40l/nap=1,2m2 kollektor felület),
Napelem, mellyel elektromos áram állítható elő.

## Slide 3: Szélenergia
Szél erejének felhasználása energiatermelésre. Egyik legígéretesebb megújuló energiaforrásunk.
Jellemzői: minimális karbantartási igény, hosszú távú, automatikus működés, rövid időn belüli megtérülés, környezetbarát, és pályázat útján támogatott.
Felhasználása: családi házak teljes körű villamos energia ellátása, mezőgazdasági területeken (halastavak szellőztetése, vízpótlás…stb.)

## Slide 4: Geotermikus energia
Földünk felszínétől lefele fúrva a talajhőmérséklete km-ként 30C0-ot emelkedik, de vannak területek, ahol ez magasabb értéket is elér. Magyarországon sok helyen 50-60C0, 2km-es mélységben pedig eléri a 100C0-ot is. Ez a kőzetek tartalmából nyert energia a geotermikus energia, amely mélyfúrással kinyerhető hő, vagy termálvíz formájában.

## Slide 5: Hőszivattyúk
A hőszivattyú alapvetően úgy működik, mint egy hűtőszekrény, csak ellenkező hasznosítással.
Talajból, vízből vagy levegőből annyi hőt von el, amennyire a fűtéshez szükség van.
Hőforrás eredete szerint 4 csoportba sorolhatjuk hőszivattyúkat.

## Slide 6: 1. Talajból nyert hő
Talajszondás rendszer
Talaj kollektoros rendszernél több száz méter hosszú speciális kemény PVC köpennyel ellátott rézcsöveket, vagy polietilén csöveket fektetnek le 1-2 méter mélyen. Hátránya, hogy nagy felületen kell megbontani a telket a csövek lefektetésekor, ezért leginkább új építésű házak esetén jöhet szóba. Segítségével négyzetméterenként 20-30 Wattnyi energiát nyerhetünk.
Talaj kollektoros rendszer
A talajszondás rendszer esetén 15 cm átmérőjű, 50-200 méter hosszú lyukat fúrnak a földbe függőlegesen.
Ebbe helyezik az U alakú szondát, amiben zárt rendszerben cirkulál a hűtőközeg. 200 méteres mélység esetén kb. 17 °C-os a Föld.

## Slide 7: 2. Betonból nyert hő
Föld alatti vagy föld feletti beton vagy téglafalban műanyag csőkígyót helyeznek el. Külön e célra épített szoborszerű elemek, vagy támfalak, homlokzati betonfelületek is felhasználhatóak. A működés elve hasonló a talaj kollektorokhoz: beton jól vezeti a hőt, tömege alkalmas a hő tárolására. Segít a levegő, talaj, esővíz hőjének átvételében, a napsugárzást közvetlen is hasznosíthatja.

## Slide 8
3. Talajvíz, mint hőforrás
A talajvíz-kútból búvárszivattyúval nyert víz- hőjének elvonása után a vizet vagy egy másik kútba, vagy felszíni vízbe (patak,tó,folyó) vezetik, vagy elszivárogtatják földbe fektetett dréncsöveken át. A talajvíz állandó hőmérséklete (7°C-12°C) és jó hővezető-képessége révén ideális hőforrás. További speciális alkalmazás, amikor hőforrásként egy tó szolgál. Ebbe helyezik el körkörösen a kollektorként szolgáló csöveket.

## Slide 9: 4. Levegő, mint hőforrás
A külső levegő ventillátorokkal kerül beszívásra, amit a hőszivattyú hűt le/fűt fel.
Hátránya, hogy a levegő hőmérséklete nem állandó, így a rendszer hatékonysága is változó, illetve a ventillátorok által keltett zaj is problémát jelenthet. Felhasználásra kerülhet még a ház pincéjének levegője is.
Központi szellőztető rendszerrel ellátott, légmentesen szigetelt ház esetén kifúvásra kerülő elhasznált levegő is használható hőforrásként, vagy a befúvásra kerülő levegőt melegítve, ezzel a fűtési rendszerre rásegítve.

## Slide 10: Biomassza
Biológiai eredetű szerves anyag, szárazföldön, vízben található nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különböző transzformálók (ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, mellékterméke.
A biomassza energia hasznosításának az alapja az égés, amely hőenergia felszabadulással járó folyamat.
Hasznosítható:
- Közvetlenül-tüzeléssel,
- Kémiai átalakítással üzemanyagként, biogázként.

## Slide 11: Passzívházzal a klímaváltozás ellen
Az ember okozta klímaváltozás túlnyomórészt a fosszilis energiahordozók energetikai felhasználására vezethető vissza, mértéke a földi atmoszférába kibocsátott CO2 mennyiségétől függ.
Következő 20 évben az emberiség energia igénye várhatólag 50%-kal nőni fog, mely többlet a jelenlegi fogyasztási struktúra megtartása mellett túlnyomórészt fosszilis energiahordozók által kerülne kielégítésre. Mindez drasztikusan növelné a légkörbe kibocsátott CO2mennyiségét, mely a földi klímát veszélyes pályára állítaná.
A passzívház koncepciója a hőenergia-veszteségek minimalizálására épül. Egy passzívháznak 80-90%-kal kevesebb a fűtési energiaszükséglete, mint egy hagyományos háznak. Nem csak a fenntartási költsége lesz töredéke, hanem az általa okozott CO2-kibocsájtás mértéke is.

## Slide 12: Passzívház:
Röviden energiatakarékos épületet jelent, korábbiakban felsorolt megújuló energiaforrások felhasználásával.
Olyan, a fizika egyszerű törvényei alapján épített ház, mely nem igényel hagyományos fűtési rendszert. Mind télen, mind nyáron kellemes hőmérséklet biztosított, hő veszteségek csökkentésével, hő visszanyeréssel szellőztető berendezéssel.
Tervezőinek esztétika helyett és a komfort mellett két cél a legfontosabb: energia és környezettudatosság.
Magasabb életminőség energiatakarékosabb üzemmóddal.

## Slide 13: Passzív Házak Működése

## Slide 14: Működése egyszerű:
Kifele áramló hő veszteséget rendkívül masszív hőszigeteléssel minimálisra csökkenti.
A beáramló napenergiát pedig maximálisan kihasználja.
Ház megfelelő tájolásával, délre néző nagyablakok felmelegítik a lakás levegőjét, melyet a szigetelés nem enged kiáramolni.
Napelemek, és napkollektoros vízmelegítők megoldást jelentenek a lakás meleg víz használatának kielégítésére, vagy borús idő esetén puffertárként szolgálnak.
A nyári túlmelegedés ellen hagyományos árnyékolók, kiálló erkélyek, rolók, pergolák védenek.

## Slide 15: Építési Irányelvek
Megfelelő (déli) tájolással maximális nap energiafelhasználásra lehetőség bármely évszakban.
Kompakt forma, magas fokú szigetelés a ház épületburka tekintetében, akár 40-50cm falvastagságot is jelenthet (20-30cm szigetelő réteggel).
3 rétegű nemesgázzal töltött üvegezés nyílászáróknál.
Hő hídmentes szerkezetek kialakítása, hő technikai értékek betartásával.
Nagy hatékonyságú szellőző berendezések, hőcserélővel.
Használati meleg víz előállítása megújuló energia forrással történik.
Nyári hő védelem biztosítása.

## Slide 16: Építkezés lépései képekben
1. A passzív ház alapterületének kitűzése, déli tájolás elengedhetetlen!
2. A sávalap kiásása után a szükséges csövek bekerülnek a talajba, elkezdődik az alap betonozása.

## Slide 17
3. Lemezalap elkészítése a nappalinál, esetleges szinteltolások elkészítése.
4. Fő házrész lemezalapjának elkészítése következik.

## Slide 18
5. Az alap elkészítése után, a falazóelemek vasalása, betonozása következik az erre kialakított egyedi falazó elemekkel .
6. Ha a falazás elkészült, a monolit födém elhelyezése a következő lépés.

## Slide 19
6. Tetőszerkezet elkészítése.
7. Kialakítva a nyílászárók helye, kezdődhet azok beépítése, valamint az épületgépészeti berendezések elhelyezése is.

## Slide 20
7. Megérkezett a tető hőszigetelése, az ácsok elkészülnek a tetőszerkezettel.
8. Elkezdődik a tetőfóliázás, és a lécezés.

## Slide 21
10. Padlás zárt részeit cellulózzal szigetelik.
9. 3 rétegű, nemesgázzal töltött masszív nyílászárok behelyezése, amelyek nem igényelnek nyithatóságot.

## Slide 22
12. Épületgépészeti elemek üzembe helyezése, pl. plafonra elhelyezhető minimális területet elfoglaló szellőztető gép beszerelése.
11. Légtömörségi teszt elkészítése a házban.

## Slide 23: Mi szól mellette, és ellene?
Mellette
Ellene
Hagyományosnál jóval drágább 3rétegű, kripton gázzal töltött üvegezéssel ellátott nyílászárók.
Költség növelő extra vastag aljzat, fal, és tetőszerkezet szigetelés.
Plusz költség a lakás gépészete, amely szellőztető berendezéssel ellátott.
Összegezve az építési költségeket 20-30% -kal magasabbak lehetnek hagyományos építkezésnél.
Kellemes hőérzet télen, nyáron, megtérülő fűtési költség.
Hő hídmentes szerkezet, épület-életmód romboló salétromosodás/penészedés kizárva.
Kiváltja hagyományos fűtési/hűtési rendszert, por és allergénmentes élettér.
Többletköltség rövid időn belül megtérül fenntartási költségek csökkenésével.
Környezetbarát üzemeltetés!

## Slide 24: Történelmi áttekintés-múlt/jelen
Az első passzívház 1990-ben épült, Németországban, Darmstadtban. A szabvány gondozásáért és a minősítésért felelős Passivhaus-Institutot 1996-ban hozták létre ugyanott.
Azóta több mint 32 000 passzívház épült Európa szerte. Kedvelt építési stílus Németországban, Ausztriában, Svájcban, és a Skandináv országokban.
Mára már számos iskola, óvoda, irodaépület, gyártócsarnok és hotel készült már el a passzívház szabványainak megfelelően.

## Slide 25: Magyarországon
2009 februárjában adták át az első energiatakarékos épületet a Pest megyei Szadán.
Tulajdonos Balogh György programozó hat évet élt az Egyesült Államokban, és ott találkozott a passzívház ötletével.
Tervezője Szekér László építészmérnök.
Tervezéssel együtt nyolc hónap alatt hozták létre az építményt, melyet sikerült 230 ezer forintos négyzetméter áron megvalósítani. Ez egy 125 m2 -es egyszintes családi ház kivitelezése esetében nem több, mint a környéken szokásos átlagos ár.

## Slide 26: Az azóta eltelt 3 évben újabb és újabb lakóingatlanok – családi házak, sorházak, társasházak – épültek passzívház minőségben országszerte. 2012. nyarán megvalósult az első passzívház-technológiával kivitelezett közintézmény, egy meglévő pesterzsébeti általános iskola új foglalkoztató helyisége. Önkormányzati beruházásként, egyedülálló bérlakás program keretében hamarosan elkezdődhet a 100 lakásos passzív társasház kivitelezése Budapest XIII. kerületében.

## Slide 27: Kérdések:
Mi a passzívház ?
Mikor és hol épült Magyarországon az első passzívház ?
Soroljon fel három megújuló energiaforrást!
Magyarázza meg hogy mi a különbség a napelem és a napkollektor között ?
Soroljon fel három olyan dolgot amiből hőt nyerhetünk ki ?
Mutassa be nagyvonalakban egy passzívház építésének folyamatát!

## Slide 28: Felhasznált források:
http://www.passzivhazak.hu/szelenergia.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Passz%C3%ADvh%C3%A1z
http://www.passzivhaz-tervezes.hu/passzivhaz.html
http://www.passzivhazepito.hu/passzivhazban-otthon-vagyunk/25-miert-passziv-a-passzivhaz
http://www.passzivhaz-akademia.hu/index/passzivhazzal_a_klimavaltozas_ellen.html
http://www.passzivhaz.com/Passzivhaz.aspx
http://www.energiacentrum.com/news/a_passzivhaz_kedvezo_tulajdonsagai.html
http://www.energiacentrum.com/news/passzivhaz_tura_erdeklodoknek.html