## Slide 1: Korszerű háttértárolók
A Floppy lemez és a szupersebességű NAND-chip története
Készítette: Majzik Bendegúz
Felkészítő tanár: Komoróczy Tamásné
Intézmény: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium

## Slide 2: Bevezető
Miként funkcionál az alaplap?
Mit tudunk a processzorról?
Mi a RAM?
Milyen tulajdonságait ismerjük az állandó mágnesnek?

## Slide 3: Winchester avagy a merevlemez
Ötven évnyi töretlen népszerűség és még nincs vége
Ő már nem annyira működik.

## Slide 4: A merevlemez felépítése:
Sematikus felülnézeti és oldalnézeti ábra

## Slide 5: A mai merevlemezek felépítése és működése
A merevlemez az adatot egy körgyűrű alakú mágnesezhető réteggel bevont üvegen vagy alumíniumon tárolja.
Az adatok koncentrikus körök mentén (ezek a sávok) helyezkednek el, a sávokat tovább bontva adott (általában 4MB) méretű szektorokat találunk.
Az író/olvasó fej egy nagyon vékony (1 nanometers, az emberi hajszálnál 500-szor vékonyabb) légpárnán siklik, és viszi fel az adatokat a negatív illetve pozitív pólusokat beállítva a felületen. Ez jelöli az 1 bit 2 lehetséges állapotát, amit 1-nek és 0-nak nevezünk.

## Slide 6: Prevenció. De hogyan?

## Slide 7
Mindenekelőtt a folyamatos biztonsági mentés a legfontosabb.
Ez történhet:
  Felhőbe (OneDrive, Mega, Dropbox – ezek távoli szerverek, nagy méretű háttértárral)
  NAS-ra (Network Attached Storage – hálózati adattároló)
  Külső merevlemezre
  Belső, a gépre nem csatolt HDD-re
Anyagiaktól függően akár 2-3 biztonsági másolatot érdemes ké-szíteni, adatok fontosságától függően azonnal (felhőbe), hetente, esetleg 1-2 havonta.

## Slide 8: Tipikus hibák
Az egyik legkisebb, mégis végzetes hiba, ami bekövetkezhet, mi-kor a fej meghibásodása következtében az hozzáér a lemez-(ek)hez, felsértve annak mágneses rétegét. Azonnali adatvesz-téshez vezet.
Ennél “jelentéktelenebb” hiba a lemezeket, vagy a fejet mozgató motor meghibásodása, bár egy-egy adatmentés ilyen lemezről is több százezer forintba kerülhet.
Lehetséges az is, hogy a fej elcsúszik, és pár nanométerrel arrébb pozicionál a kelleténél, a lemez használhatatlanná válik, ekkor sem olcsóbb állományaink visszaállítása.

## Slide 9
A merevlemezek azon túl, hogy idővel elhasználódnak, külső, fi-zikai hatásoknak kitéve (leejtés, rezonancia, kalapács, ütvefúró) is kockáztatjuk adataink bizton-ságát, ezeket a mozgó alkat-részek nem tolerálják.
A túlmelegedés sem tesz jót ne-ki, igyekezzünk lehetőség sze-rint 30-40 Celsius-fok között (üzemi hőmérsékleten) tartani.
Ő már menthetetlen

## Slide 10: Lassan járj, tovább élsz (és lesz sok tárhelyed)
A merevlemezek “véletlen” helyekről való írási/olvasási sebessé-ge alacsony, ennek oka, hogy adott időbe telik a fejet a szükséges helyre pozícionálni.
Ebből következik, hogy kis méretű fájlokat (jellemzően az operá-ciós rendszer és a programok állományait) “nagyon lassan” olvas és ír, ezért ez a típusú adattároló nagyobb fájlok (filmek, zenék, képek) tárolására ideális.
Továbbá ennek a tárolónak a legkedvezőbb az ár/érték aránya és élettartama. (A legolcsóbbak 8 TB-os méretig terabyte-onként 10-15.000 forintért megvásárolhatók 2015-ben.)

## Slide 11: Lemeztöredezettség!?
Egyik hátránya a Windowsnak, hogy a lemezen a fájlokat “ahol szabad hely van” alapon helyezi el, “belülről kifelé haladva”. Ha nincs elég szabad hely az adott állománynak, azt szét-darabolva helyzi el, így a meghajtón található állományok töredezetté válnak, ezzel jelentősen megnövelve a fej “ugrásainak” számát, illetve az adatok olvasásának idejét.
Na nem erről van szó

## Slide 12
Ez teljesítménycsökkenéshez, illetve a meghajtó élettarta-mának rövidüléséhez vezet.
Éppen ezért szükséges a me-revlemezek töredezettség-mentesítése. Ehhez számta-lan program (pl.: MyDefrag) közül választhatunk.
A Windows beépített megoldása.

## Slide 13: NAND chip, a szilárdtest-meghajtók lelke
Egyre olcsóbb, egyre gyorsabb, egyre tartósabb

## Slide 14: Működési elvük
Maga a NAND-chip több millió tranzisztort tartalmaz, ezek min-degyike egy bit adatot tárol el. (Tranzisztor: egy félvezető, ame-lyet elektromos áramkörökben használnak erősítésre és kapcso-lásra.)
Ezekben a tranzisztorokban található egy ún. vezérlő- és egy kö-vetőkapu. Ha a vezérlőkapuval elektromos energiát közlünk, an-nak elektronjai “átvándorolnak” a követőkapura, így annak fe-szültsége megnő.
Hogy ezt a töltést megtartsa a feszültség megszűnése után is, a két kapu között egy oxidréteg helyezkedik el.

## Slide 15
Az elekronika a követőkapun áthaladó feszültséget méri, ha egy bizonyos határérték alatt van, a bit értéke 1, más-különben nulla.
A cellát törölni a követő-kapun áthaladó nagyobb feszültséggel lehet, mely megfordítja az előbbi folyamatot.
Működési alapelve egyszerű, de nagyszerű

## Slide 16: Előnyei és hátrányai
Előnyök
Nagy írási és olvasási sebesség, bármely helyről (random read and write speed)
Mozgó alkatrészek hiányában sokkal rákódás- és ütésállóbb a HDD-hez képest
Kisebb energiafogyasztás
Hátrányok
Magas a GB-onkénti ára más tárolókoz képest (egy 120GB-os SSD és egy 1TB-os HDD kö-rülbelül egy árban van.)
Cellák gyors elhasználódása (ma már hamarabb cserélünk háttértárat, mint ez a gond je-lentkezne)

## Slide 17: Mire használjuk?
Ezek a meghajtók elsődlegesen a rendszer és a programok fájljai-nak tárolására alkalmas nagy olvasási sebessége miatt.
Másrészt az ára miatt nem éri meg filmeket/képeket tárolni rajta, arra tökéletesen elég a hagyományos merevlemez.
Akik grafikai munkát végeznek (képszerkesztés, modellezés, vide-ószerkesztés) azoknak megéri a plusz sebességet, még ha ez további 50-60 ezer forint is.

## Slide 18: HDD, SSD, de melyik lenne jó nekem?
Összegezve, míg az SSD egy nagy teljesítményű, de még viszony-lag magas árú tároló, akinek a teljesítmény a fontos, de nem sze-retne nagy méretű filmeket, zenéket tárolni, azoknak minden-képpen jó megoldás lehet egy 128 esetleg 256 GB-os SSD megvá-sárlása, már 20-40 ezer forintért beszerezhetők (2015-ben)
Akiknek a nagy tárhely a fontos, annak emellé több TB-os Win-chestereket is lehetősége van beszerezni.
Korlátozottság esetén (pl.: laptopok/netbookok/ultrabookok) a következő megoldás lehet az arany középút:

## Slide 19: Hibrid drive-ok, gyors is, meg nagy is.
Ezek az ún. SSHD-k hagyományos merevlemezek, egy különb-séggel:
Van bennük egy (legtöbbször 8GB-os) NAND-chip, amit egyfajta gyorsítótárként kezel a lemez, a gyakran használt fájlokat oda-másolja, és onnan olvassa be, ha szükségesek.
Ez akkor jó választás, ha:
  A laptop további tárhellyel nem bővíthető
  Nincs keretünk egy SSD beszerzésére

## Slide 20: Amit meg kell még említeni
Általánosan igaz, hogy egy adattároló minél gyorsabb, annál magasabb az ára, így a legdrágábbak a regiszterek, majd a RAM-modulok, ezután az SSD-k, BluRay és DVD lemezek, majd a HDD-k.

## Slide 21: Egy kis időutazás
Az első igazán hordozható digitális adattároló a hajlékony-lemez (floppy) volt.
Az elsők még az IBM által gyár-tott és 1967-ben fejlesztett 8 hü-velykes, sérülékeny lemezek voltak.
A magyar Jánosi Marcell 1974-ben szabadalmaztatott találmá-nya, a 3 inches lemez már erő-sebb borítást kapott, mégsem terjedt el igazán.
Ő a népszerű 5,25”-es floppy, ami szintén sérülékeny

## Slide 22
A ma ismert 3,5 inches meg-hajtót a Hitachi, a Matsushita és a Maxell közösen fejlesz-tette ki, ami 1,44 MB adatot tudott tárolni.
A kis mágneslemezeket a meg-jelenő CD, DVD és BluRay las-san kiszorította a mindenna-pokból, annak ellenére, hogy az optikai lemezek – a floppy-val ellentétben – nem vagy csak kevésszer újraírhatók, de mégis: kapacitásuk jelentősen nagyobb.
Ő pedig a 3,5”-es “kislemez”

## Slide 23: Források
http://supersonicit.com.au/wp-content/uploads/2014/12/data-backup.jpg
http://images.pcworld.com/reviews/graphics/206072-goflex_1tb_usb3_leftangle_hres_original.jpg
http://www.thecus.com/upload_new/N3200XXX_ANGLE_LARGE2.png
http://www.wnd.com/files/2014/07/stock-photo-12632606-broken-hard-disk-drive.jpg
http://www.geeks.hu/technologiak/090525_hogyan_mukodik_az_ssd
http://m.rgbimg.com/cache1sAUMR/users/k/kr/krzysiuc/600/nzdpUxO.jpg