## Slide 1: IP címzés
Gubó Gergely
Konzulens: Piedl Péter
Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
Cím: 1144 Budapest Kerepesi út 124

## Slide 2: IP-címzés
A címzés a hálózati réteg protokolljainak kulcsfeladata, függetlenül kommunikálhassanak egymással, hogy azonos, vagy különböző hálózatokon helyezkednek el.
Az Internet Protokoll 4-es (IPv4) és 6-os verziója (IPv6) egyaránt, címzési módot biztosít az adatokat szállító csomagok számára.
Az IP-cím kiosztás hatékony tervezése, megvalósítása és karbantartása biztosítja a hálózatok hatékony és eredményes működését.

## Slide 3: IPv4 kettes számrendszer
Az IPv4-es címek 32bites bináris szám de pontokkal elválasztót decimális alakban használjuk a címeket
A 32 bites sort 8 bitenként ponttal választjuk el, ez egy oktett pl. 192.168.0.1 vagy 11000000 10101000 00000000 00000001
Azért hívják oktettnek, mert mindegyik decimális szám egy byte-ot azaz 8 bitet képvisel.

## Slide 4: IPV4-es címek osztályai
A osztály:1.0.0.0-127.0.0.0 közötti címek, nagy hálózatoknál használják ezeket a címeket pl. IBM hálózata
B osztály:128.0.0.0-191.0.0.0 közötti címek, közepes hálózatoknál használják
C osztály:192.0.0.0-223.0.0.0 közötti címek, kisebb hálózatok
D osztály:224.0.0.0-239.0.0.0 közötti címek, multicasting eljárás céljaira vannak fenntartva.
E osztály:240.0.0.0-255.0.0.0 közötti címek, Internet saját céljaira fenntartott

## Slide 5: IPv4-es hálózati címek
A számítógép számára bináris formába jutnak tovább az adatok és ilyen formába tárolódnak is.
Egy hálózat minden eszközét egyedi bináris címmel kell azonosítani.
Egy IPv4-es cím 32 bites és 1 és 0 sorozata és tartalmaz 32 bites forrás és egy 32 bites célcímet
IPv4-címeket bináris helyett pontokkal elválasztott decimális formátumban használjuk.
4 oktettből áll a cím, egy-egy oktett 0 és 255 közé eső decimális szám lesz. Átváltáskor szükség van a számrendszerek használatára.

## Slide 6: IPv4 alhálózati maszk
Feladata: meghatározza hogy 32 bit melyik része az állomás és a és a hálózati rész
Az ip mellé kell rendelni egy maszkot is ami 32 bit hosszú
Ami megmutatja hogy az IP-cím melyik része a állomáscím illetve a hálózati cím
Ábrázolása: decimális pontokkal elválasztott 0 és 255 közötti szám pl. 255.255.255.0 vagy 11111111.11111111.11111111.00000000
Segítségével meg alapítjuk hogy melyik IP melyik hálózathoz tartozik

## Slide 7: IPv4 állomás és szórási cím
IPv4 alhálózat cím tartomány belüli címek:
hálózatcím
állomáscímek
üzenetszórási cím

## Slide 8: IPv4-es hálózati cím
A hálózatcím a hálózatra hivatkozás egyik szokásos módja
Az alhálózati maszkot vagy az előtag hosszát is használhatjuk erre
A hálózat első címe mindig a hálózati címnek van fenntartva
A hálózat minden állomása ugyanazt a hálózatcímet használja

## Slide 9: IPv4-es állomás címek
Minden végberendezésnek egyedi címmel kell rendelkeznie a hálózati kommunikációhoz.
Hálózatcím és a szórási cím közötti címeket rendelhetjük hozzá a végberendezésekhez.
Nullák és egyesek bármely kombinációját tartalmazhatja az állomás , kivéve a csupa nulla és a csupa egyes címet.

## Slide 10: IPv4-es szórási cím
Speciális címe az alhálózatoknak, amelynek segítségével minden állomással egyszerre kommunikálhatunk.
A szórási cím a hálózat tartományának legmagasabb címe
Az állomás részben minden bit 1 akkor decimálisan az értéke 255 pl. 10.1.1.0/24 ez máskép 10.1.1.255 így van

## Slide 11: IPv4 csoportos címzés
Felhasználói eszközök címei
A legtöbb adathálózatban a leggyakoribb végberendezések közé a számítógépek, táblagépek, okos telefonok, nyomtatók és IP-telefonok tartoznak.
A hálózat szabad címtartományából fogunk címet adni nekik.
A címeket statikusan vagy dinamikusan rendelhetjük hozzá.

## Slide 12: Statikus hozzárendelés
Hálózati rendszergazdának kézzel kell beállítania az IP-címeket
A statikus címkiosztásnak számos előnye :
Nyomtatók, szerverek, és olyan eszközök számára, amelyek nem változtatják gyakran a helyüket, rögzített IP címük van.
Alkothatunk hozzáférési szabályokat
Hátrány: időigényes

## Slide 13: Dinamikus címkiosztás
A DHCP lehetővé teszi a IP-cím, alhálózati maszk, alapértelmezett átjáró és egyéb konfigurációs paraméterek automatikus kiosztását.
A DHCP-szerver beállításainál meg kell adni egy címtartományt amin belül osztja ki a címeket
Nagyobb hálózatoknál használják ezt a módszert
Címet nem állandó használatra, hanem csak bizonyos időtartamra kapják az eszközök

## Slide 14
Milyen osztályú IP-címek vannak?
Milyen a decimális és a bináris ábrázolás?
Milyen internet protokollok vannak az IP-címekre?
Mi az alhálózati maszk feladata?
Hogyan oszthatunk ki IP-címeket eszközöknek?
Mi a DHCP szerver feladata?

## Slide 15
Források
http://szabilinux.hu/webrh62/node1254.htm
https://www.google.hu/search?biw=1067&bih=603&tbm=isch&sa=1&btnG=Keres%C3%A9s&q=bit#btnG=Keres%C3%A9s&imgdii=ySvo2oFVn0A-5M%3A%3BySvo2oFVn0A-5M%3A%3BLegoLrPGAES3RM%3A&imgrc=ySvo2oFVn0A-5M%3A
https://www.google.hu/search?q=bit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbrIappvDKAhUjw3IKHfxcA4cQ_AUIBygB&biw=948&bih=536#imgrc=alcYtG5JDUAQ6M%3A