## Slide 1: Monitorok
Speri Krisztián Márk 7.a
Felkészítő tanár:
Surányiné Zethner Gabriella
Iskola:
Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium
Cím:
7400 Kaposvár Somssich Pál u.15

## Slide 2: A megjelenítés két üzemmódban történhet:
karakteres: a képernyő csak karaktereket képes megjeleníteni, a képernyő karakterhelyekre van osztva, ez számítógépenként változó.
grafikus: A megjelenített kép nem csak karaktereket tartalmaz, hanem a teljes képernyőt betöltő grafikus felületet definiál, ahol a képpontokat külön-külön kezeli.

## Slide 3: A monitorokról
A monitor a számítógép megjelenítő perifériája
A monitort VGA, DVI, HDMI vagy Display Port monitorkábel köti össze a videó adapterrel (videokártya), mely utasításai alapján jeleníti meg a kívánt képet.
A számítógép folyamatosan küld jeleket a video adapternek, hogy milyen karaktert, képet, vagy grafikát kell megjeleníteni. Az adapter átfordítja ezt olyan pixelekké, melyek segítségével a monitor meg tudja jeleníteni a képet.

## Slide 4: Felbontás
A kezdeti MDA monitoroknál volt a 40x25-ös illetve a 80x25-ös szöveges felbontás.
A legelső grafikát is tudó (IBM-kompatibilis) monitoroknál volt a 320x200-as, illetve a 640x200-as felbontás. A következő lépés a VGA 640x480-as felbontása volt, ami a Windows '95 összeomlás utáni biztonsági üzemmód képernyőjeként kapott nem kívánt ismertséget. A Windows '98 korában volt igazán népszerű a 800x600-as, valamint az 1024x768-as felbontás, ami az előzőhöz képest csak némi javulást jelentett.

## Slide 5
A következő jelentős lépést az új típusú, 16:9-es és 16:10-es arányú monitorok elterjedése jelentette. Eddig ugyanis a kezdeti próbálkozások utáni összes monitor 4:3-as arányú volt, ami megfelelt a klasszikus PAL-szabványos televízióadás 768x576-os felbontásának.
Még a 4:3 arányú felbontások közé tartozik a 2013 nyarán oly nagyon kedvelt 1280x960, a kevésbé ismert 1400x1050-es és a közkedvelt 1600x1200-as. Gyakori a szabványok duplázása is, így jött létre a 2048x1536-os, amit jelenleg csak komoly grafikus alkalmazások tudnak jól kihasználni. Ide kell sorolni a nagyon népszerű 1280x1024-es felbontást is, bár ez éppen 5:4 arányú.

## Slide 6: Kezdetleges monitorok
A kezdetben a monitorok fekete-fehérek illetve fekete-zöld (monokrómok) voltak. A CGA, majd az EGA szabvány megjelenésével megjelentek a több (256 színt) támogató monitorok. Majd a VGA szabványtól számítva jelentek meg a színes monitorok. A CT-monitoroknál probléma volt a sugárzás egészségkárosító hatása, de a mai katódsugárcsöves monitorok mind Low Radiation, azaz alacsony sugárzásúak, ezért egészségre nem károsak. A monitoron megjelenített kép pixel ekből áll

## Slide 7
(Picture Element). A pixel lényegében egy pont, ezek alkotják a képernyőmátrixot. Minél több ilyen apró pontból áll a kép, értelemszerűen annál élesebb. Ma a legjobban elterjedt felbontás az 1920x1080 (a web felületek többségét is ilyen méretűre optimalizálják) de grafikai alkalmazásokhoz vagy egyéb speciális célokra az 1600×1200 pixeles felbontás is gyakori.

## Slide 8: A mai monitorok
A ma elterjedt operációs rendszerek általában grafikus üzemmódban működnek, de a számítógépek bekapcsolásakor – az operációs rendszer indulása előtt – még az egyszerűbb, karakteres üzemmódban jelzik ki az üzeneteket. Olyan nagygépes rendszereknél, ahol nem elsődleges cél a grafikus megjelenítés, egyes monitormeghajtók továbbra is csak karakteres üzemmódban dolgoznak.

## Slide 9: A monitorok főbb paraméterei
Linux operációs rendszer esetén a karakteres felület mellett a grafikus felület párhuzamosan, teljes értékűen, programok futtatására használható. (A grafikus felület nem vesz részt a tényleges működésben.)
megjelenítő típusa: LCD, CRT, OLED, PDP
képátló: A monitor egyik sarkától a szemközti sarkáig terjedő távolság, hüvelykben (inch = 2,54 cm) mérik.

## Slide 10
kontraszt: A részletgazdagságot jellemző tulajdonság (250–1000 : 1). Értéke a legfényesebb és a legsötétebb pixel fényerejének hányadosa.
válaszidő: LCD-paneles monitorok jellemzője, ezredmásodpercben (MS) mért időegység. Azt az időt jelöli, amennyi ahhoz kell, hogy egy képpont fényereje megváltozzon. A lassú válaszidő (12 ms-nél hosszabb) akkor lehet zavaró, ha a monitoron gyors változásokat kell megjeleníteni.
fényerő: A monitor fényességét jellemzi. (Milyen fényes az elektronok felvillanása (CRT), milyen erős, fényes a háttérvilágítás (LCD).) (Például: 250 cd/m²)

## Slide 11
képarány: A kijelző oldalhosszúságainak aránya. 5:4-től 21:9-ig terjed. A legáltalánosabb a 4:3-hoz arány, szélesvásznú képernyőnél pedig a 16:10-hez vagy a 16:9-hez arány. Mostanság terjedt el a 21:9 "Ultra Wide" (ultra széles) képarány.
maximális felbontás: Maximálisan mekkora felbontásra állítható. TN, IPS, xVA paneleknél a pixelek darabszáma, pl.: 1920x1080 esetén 2 Mpixel (2073600).
megjeleníthető színek száma: Megjeleníthető színárnyalatok száma (Színmélység). Általában ez 24 bit, 16,7 millió (224) színt tud megjeleníteni egy ilyen monitor, de gyakran „csak” 16,2 milliót.

## Slide 12: Vezérlésük
látószög: Az a paraméter mely megadja, hogy a monitor milyen szögből látható. Általában két adattal jellemzik, az első a horizontális (vízszintes), második a vertikális (függőleges) adat. Például: H:160°/ V:150°
A monitorokat úgynevezett videokártyák vezérlik. A processzor elküldi a videokártyának azt a képet, amit meg kell jeleníteni, a videokártya pedig a monitor számára is értelmezhető jellé alakítja azt.

## Slide 13: Színek száma
Az olyan műveleteknek, mint él simítás, árnyékolás, komoly számítási igényei vannak, ezért a grafikus kártyáknak több feldolgozó egységük, külön grafikus processzoruk illetve jelentő memóriájuk van
A kezdetekben a monitoroknak mindössze két színük volt: előtérszín és háttérszín. Ez elméletileg fekete és fehér volt (B&W = black and white), de ezek helyett előfordult a sötétkék-világoskék, illetve a zöld-sárgásszürke párosítás is

## Slide 14: A monitorok négy főbb fajtája
. A CGA monitoroknak még alapértelmezésben 4 színük volt, amit egy 16-os palettáról lehetett kiválasztani. A következő lépés a 16, majd a 256 szín volt.
CRT (Cathode Ray Tube)
LCD (Liquid Crystal Display)
TFT (Thin Film Transistor)
PDP (Plazma Display Panel)

## Slide 15: CRT
CRT (Cathode Ray Tube) A hagyományos katódsugárcsöves képernyő. Az első működőképes televíziót 1926. január 26-án Londonban mutatták be. Az első színes adást 1928. július 3-án továbbították nagy távolságra. A technika feltalálója Karl Ferdinand Braun volt, aki 1897-ben már meg tudott jeleníteni így egy képpontot. (Ezért régi neve a Braun-cső.) A töltéscsatolt elvű CRT tévé és kamera feltalálója Tihanyi Kálmán volt (1928).
Működési elve: A CRT monitorban egy katódsugárcső található, elektronágyúval az egyik végén, foszforral bevont képernyővel a másik végén. Az elektronágyú elektronnyalábot lő ki, ezt elektromágneses térrel térítik el. Az elektronnyaláb a foszforborításba ütközik és felvillan, majd elhalványodik. Ha elég gyorsan követik egymást az elektronnyalábok, akkor az a pont nem halványodik el. Tehát az elektronágyúk írnak a képernyőre a számítógép utasításának megfelelően, balról jobbra, egy másodperc alatt többször is frissítve a képpontokat. Az első monitorok egyetlen szín árnyalatait tudták megjeleníteni (monokróm): a fekete-fehér mellett a borostyán sárga és a zöld színűek is elterjedtek voltak.

## Slide 16: LCD
Azt, hogy másodpercenként hányszor frissíti a képpontokat, képfrissítési frekvenciának nevezzük. (A CRT monitoroknál a képfrissítési frekvencia egy kicsit mást jelent, lásd az LCD monitornál.) Ezt Hertzben adjuk meg. A mai monitorok 60–130 hertzesek. A színes monitoroknak három alapszíne van: a piros, a zöld, és a kék (RGB). Ezek keverésével bármelyik szín előállítható. Mindegyik színhez tartozik egy elektronágyú.
LCD (Liquid Crystal Display) Folyadékkristályos képernyő. A folyadékkristályos kijelzők őse a kvarcórákban fordult elő először. Folyadékkristállyal már 1911 óta kísérleteznek, működő LCD monitor az 1960-as években készült először.
Az LCD működési elve: két, belső felületén mikronméretű árkokkal ellátott átlátszó lap közé folyadékkristályos anyagot helyeznek, amely nyugalmi állapotában igazodik a belső felület által meghatározott irányhoz, így csavart állapotot vesz fel.

## Slide 17: TFT
A kijelző első és hátsó oldalára egy-egy polárszűrőt helyeznek, amelyek a fény minden irányú rezgését csak egy meghatározott síkban engedik tovább. A csavart elhelyezkedésű folyadékkristály különleges tulajdonsága, hogy a rá eső fény rezgési síkját elforgatja. Ha hátul megvilágítják a panelt, akkor a hátsó polarizátoron átjutó fényt a folyadékkristály elforgatja (innen ered a Twisted Nematic, TN megnevezés), így a fény az első szűrőn átjut, és világos képpontot kapunk. Ha kristályokra feszültséget kapcsolunk, nem forgatják el a fényt, az eredmény pedig fekete képpont. A polárszűrő elé már csak egy színszűrőt kell helyezni. Előfordulhat a gyártás tökéletlensége miatt, hogy a képernyőn halott vagy „beragadt” képpontokat találunk. Ez a "pixelhiba".
TFT (Thin Film Transistor) Vékonyfilm Tranzisztor. Az LCD technológián alapuló TFT minden egyes képpontja egy saját tranzisztorból áll, a két üvegfelületre felvitt átlátszó elektróda között elektromos teret létesít, hatására az elektródák között elhelyezkedő folyadék kristályai párhuzamossá rendeződnek, így nem engedik át a polarizált fényt. A tévhittel ellentétben a tranzisztorok aktív állapotban nem bocsátanak ki fényt.

## Slide 18: PDP
Az LCD-panellel megegyező LED-es, CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) hidegkatódos fénycsőves vagy EEFL (External Electrode Fluorescent Lamp) külső elektródás fénycsöves háttérvilágítás szükséges a működéséhez. Az ilyen kijelzőket gyakran aktív-mátrixos LCD-nek is szokás nevezni.
PDP (Plazma Display Panel) A PDP, egyszerűbb nevén plazmakijelzők első, monokróm típusát 1964-ben a Plató Computer System készítette el, Gábor Dénes plazmával kapcsolatos kutatásai nyomán. Később, 1983-ban az IBM készített egy 19" méretű monokróm, 1992-ben pedig a Fujitsu egy színes, 21 hüvelykes változatot. Az első plazma televíziót a Pioneer mutatta be 1997-ben. Jelenleg is folyik a gyártók versenye a minél nagyobb képátlóért: már a 100 hüvelyket is bőven meghaladják a legnagyobb kijelzők. Működési elve: A PDP működése az LCD-nél is egyszerűbb. A cél az, hogy a három alapszínnek megfelelő képpont fényerejét szabályozni lehessen. A PDP-nél a képpontok a CRT-hez hasonlóan látható fényt sugároznak ki, ha megfelelő hullámhosszú energia éri őket. Ebben az esetben a neon és xenon gázok keverékének nagy UV-sugárzással kísért ionizációs kisülése készteti a képpont anyagát színes fény sugárzására, pont úgy, mint a neoncsövekben.

## Slide 19
Mivel minden egyes képpont egymástól függetlenül, akár folyamatos üzemben vezérelhető, a monitor villódzástól mentes, akár 10 000:1 kontrasztarányú, tökéletes színekkel rendelkező képet is adhat, bármely szögből nézve. A PDP fogyasztása vetekszik a CRT monitorokéval, a régebbi típusok képernyője viszont előszeretettel beég. A gázkisülésnek helyet adó parányi cső ugyanúgy használódik, mint az LCD-kben lévő egyébként cserélhető, a háttér világításáért felelős fénycső: az első kétezer órában erőteljes fénye lassan csökkenni kezd, de az újabbak akár 60 000 órát is kibírnak.

## Slide 20: 2 Monitor összehasonlítása
BenQ GL2450H
Gyártó: BenQ
Monitor típusa: LED
Kijelző méret: 24’’
Felbontás:
1920x1080 Full HD (16:9)
Képpont távolság: 0.276mm
Válaszidő: 2 ms
Csatlakoztató: 3,5 Jack, D-Sub, HDMI
Súly: 4,7 Kg
Fényerő: 250 cd/m²
Láthatósági szög: 170 / 160 fok
AOC N19W 19 LCD Monitor
Gyártó: AOC
Monitor típusa: LCD
Kijelző mérete: 19’’
Felbontás:
1440x900 (16:10)
Képpont távolság: 0.28mm
Válaszidő: 5 ms
Csatlakozó: D-Sub

## Slide 21
Én a BenQ GL2450H- t választanám mert sokkal jobb felbontásra képes,élesebb képet ad, sokkal gyorsabb a válasz idő

## Slide 22: Kérdések
- Mi a monitorok 3 főfajtája?
- Mik a monitorok fő paraméterei?
- A megjelenítés hány üzemmódban működhet?

## Slide 23: Források
http://www.tferi.hu/monitorok
http://www.bluechip.hu/termek/benq-gl2450h-24--os-monitor
https://www.amazon.co.uk/AOC-N19W-19-LCD-Monitor/dp/B000Q9IXIG
Köszönöm a Figyelmet!!!